## Slide 1: DAVIS 구조
상황 별 Flow

## Slide 2: App 사용자 Event(센터) Flow
DAVIS
사용자 app
davis_C_host
2. 단지정보 조회 응답(REST API)
Event
(ex. 단지정보 조회)
1. 단지정보 조회 요청(REST API)
화면 표시
(ex. 단지 리스트 표시)

## Slide 3: App 사용자 Event(로컬) Flow
DAVIS
사용자 app
davis_C_host
8. 내차찾기 응답(REST API)
Event
(ex. 내차찾기)
1. 내차찾기 요청(REST API)
화면 표시
(ex. 내차위치 표시)
2. Fire Store에 해당 현장코드로
내차찾기 document 등록
Fire Store
davis_L_host
0. 해당 현장코드관련 Fire Store 수신대기
4. 해당 현장코드관련 Fire Store 수신
5. 차량 위치 확인
6. 차량 위치 전달(REST API)
App은 비동기 방식이기 때문에 해당 응답을 REST API로 받을 수 있는지는 확인 필요
(불가 시 FCM(Firebase cloud messaging) 사용 검토)
0. 현장 상태정보 전달(REST API) / 30초 주기
3. ACK(REST API)
9. ACK(REST API)
7. ACK(REST API)

## Slide 4: DAVIS 회원가입 Flow
사용자 App
davis_C_host
Firebase
약관 동의
(동의여부 App 자체 관리)
1. 인증 문자 요청(REST API)
2. ACK(REST API)
5. 인증 문자 전송
6. 본인 인증 확인요청(REST API)
8. 본인인증 확인 응답(REST API)
화면 표시
(ex. 첫 페이지 이동)
3. 인증문자 요청(REST API)
4. 인증문자 응답(REST API)

## Slide 5: 초음파 유도관제 상시 Flow
초음파 센서1
초음파 센서2
+ BLE
초음파 센서3
Group 1
LCU
pgi_u_host
Repeat 1
센서 수량만큼 상태확인
(재부재, BLE Scan정보)
Repeat 2
Group 별 재부재 전달
+ BLE 센싱 요청(필요시)
센서는 Group 명령 받으면
재부재 check
BLE 센싱 요청 받으면
BLE Scan(있는 센서만)
센서는 재부재 정보와 BLE Scan된 정보를 가지고 있다가 Repeat 1 시점에 응답
LCU는 주기적으로 각 센서의 상태를 확인하고 가지고 있다가 host에서 요청 시 가지고 있는 정보를 응답
Repeat A
host는 주기적으로 LCU에 센서상태 요청(0x01)
Repeat B
host는 주기적으로 LCU에 BLE Scan 정보 요청(0x31)
LCU는 BLE Scan 정보를 센서별로 가지고 있다가 host에서 요청 시 한번에 응답
반복
반복

## Slide 6: 차량 주차 Flow
초음파 센서1
초음파 센서2
+ BLE
초음파 센서3
Group 1
LCU
pgi_u_host
Repeat 1
센서 수량만큼 상태확인
(재부재, BLE Scan정보)
Repeat 2
Group 별 재부재 전달
(1=X, 2=X, 3=X)
BLE Scan(5초간)
(데이터 수집)
차량 주차
Repeat A
host는 주기적으로 LCU에 센서상태 요청(0x01)
1=O, 2=X, 3=X
Repeat B
host는 주기적으로 LCU에 BLE Scan 정보 요청(0x31)
없음
초음파 센싱 (차량인식)
연속 2회 검지 시 LED 적불
차량 있음 응답
차량 없음 응답
+ BLE Scan Data
차량 없음 응답
Repeat 2
Group 별 재부재 전달
(1=O, 2=X, 3=X / 1scan)
…
Repeat 1
센서 수량만큼 상태확인
(재부재, BLE Scan정보)
BLE Scan Data 보관
Repeat A
host는 주기적으로 LCU에 센서상태 요청(0x01)
1=O, 2=X, 3=X
Repeat B
host는 주기적으로 LCU에 BLE Scan 정보 요청(0x31)
1=AAA,BBB,CCC
Repeat B
BLE Scan 정보 응답 후
Scan Data clear
…

## Slide 7: 공동현관 Flow
공동현관
수신기
davis_L_host
2. DB check 후 응답
BLE 센싱
BLE 센싱 조건
1. 방향 확인 필요
(들어오는 신호만 취함)
2. 중복 데이터 처리 방안
3. IP 및 서버 접속 정보 설정 화면 필요
4. 통신 방식은 REST API
1. 출입권한 확인(REST API)
성공 응답 시
출입문 열기
홈넷
3. 엘리베이터 호출 요청
4. 엘리베이터 호출 응답