## Slide 1: DAVIS 구조
상황 별 Flow

## Slide 2: 시스템 구성
현장(Local)
클라우드 센터(Center / AWS)
통합관리 센터
pgi_u_host
초음파센서(BLE)에서 획득한 고유번호를 기록 / 전달(broadcase)
LCU
초음파 센서 상태와 함께 BLE로 획득한 고유번호를 host로 전달
초음파 센서(+BLE)
차량 감지 시 BLE수신하여 지정된 시간동안 고유번호를 수집하고 LCU로 전달
Mobile App(DAVIS-사용자)
주기적으로 BLE신호 송신(iBeacon)
GeoFence로 앱 활성화
내차찾기 조회 가능
Mobile App(DAVIS-관리자)
초음파 실시간 모니터링
순찰모드 시 고객종류 구분
Mobile App
사용자
LCU
초음파 센서
+BLE
Mobile App
관리자
초음파서버
pgi_u_host
davis_middler
초음파 서버에서 broadcast 되는 정보를 davis_L_host로 전달(REST API)
davis_L_host
FireStore 수신대기
통합서버 요청 시 응답
davis_middler에서 받은 데이터를 davis_C_host로 전달
davis로컬서버
davis_L_host
davis중계서버
davis_middler
Web Broswer(통합관리 웹)
현장 상태 실시간 모니터링
사용자, 현장 관리
davis_C_host
Firebase 사용
App 서버
WAS(Web Application Server)
Firebase
앱 관리
Auth: 문자승인
Message: 데이터 push
Store: NoSQL DB
Broswer
통합관리 웹
Firebase
Store
Auth
Message
…
davis통합서버
davis_C_host
※ 특이사항
주차, BLE 이벤트 발생 시 통합서버 까지 기록 (pgi_u_hostdavis_middlerdavis_L_hostdavis_C_host)
공동현관 수신기
공동현관 출입문 접점 연결
사람 감지(방향판별 필요)
BLE 수신 시 출입여부 판단
공동현관
수신기

## Slide 3: Mobile App Part
현장(Local)
클라우드 센터(Center / AWS)
통합관리 센터
Mobile App
사용자
Mobile App
관리자
Firebase
Store
Auth
Message
…
davis통합서버
davis_C_host
※ 특이사항
App은 davis_C_host에게 데이터 조회, 처리 요청
FCM(Firebase Cloud Message)를 수신하여 push 등 처리
관리자 App은 초음파 모니터링 기능을 포함

## Slide 4: App 사용자 Event(센터) Flow
DAVIS
사용자 app
davis_C_host
2. 내차위치 조회 응답(REST API)
Event
(ex. 내차 위치 조회)
1. 내차위치 조회 요청(REST API)
화면 표시
(ex. 내차 위치 표시)
※ 관련 API
공지사항 조회
내차 위치 조회
출입증 발급내역 조회
단지정보 조회
개인정보 조회
로그아웃 / 회원탈퇴

## Slide 5: App 사용자 Event(로컬) Flow
DAVIS
사용자 app
davis_C_host
9. ACK(FCM)
Event
(ex. 방문예약)
1. 방문예약 요청(REST API)
화면 표시
(ex. 방문예약 결과)
2. Fire Store에 해당 현장코드로
방문예약 document 등록
Firebase
davis_L_host
0. 해당 현장코드관련 Fire Store 수신대기
4. 해당 현장코드관련 Fire Store 수신
5. 방문예약 처리
6. 처리결과 전달(REST API)
0. 현장 상태정보 전달(REST API) / 30초 주기
3. ACK(REST API)
8. 방문예약 결과 전달 요청(FCM)
7. ACK(REST API)
10. 지정 사용자에게 Message 전달
※ 관련 API
출입증 발급
단지정보 등록
개인정보 등록

## Slide 6: DAVIS 문자인증 Flow
사용자 App
davis_C_host
Firebase
약관 동의
(동의여부 App 자체 관리)
1. 인증 문자 요청(REST API)
2. ACK(REST API)
5. 인증 문자 전송
6. 본인 인증 확인요청(REST API)
8. 본인인증 확인 응답(Firebase Auth API)
화면 표시
(ex. 첫 페이지 이동)
3. 인증문자 요청(Firebase Auth API)
4. ACK(Firebase Auth API)
7. 본인인증확인 요청(Firebase Auth API)
9. 본인인증 확인 응답(REST API)
※ 관련 API
회원 가입
로그아웃 후 재 로그인

## Slide 7: App 관리자 Event(센터) Flow
DAVIS
관리자 app
davis_C_host
2. 내차위치 조회 응답(REST API)
Event
(ex. 내차 위치 조회)
1. 내차위치 조회 요청(REST API)
화면 표시
(ex. 내차 위치 표시)
※ 관련 API
주차 여유대수 조회
주차면 주차현황 조회 (이 API에서 주차면 별 고객구분이 가능하므로 순찰모드는 App 내 자체 처리)
주차면 상세정보 조회
공지사항 관리 (등록, 수정 / no push)

## Slide 8: App 관리자 Event(push) Flow
DAVIS
관리자 app
davis_C_host
Firebase
Mobile App
공지사항 push
개인별, 단지별, 전체를 대상으로 app push 메시지 전달
1. 공지사항 push 요청(REST API)
2. 공지사항 push 응답(REST API)
2. 공지사항 list push 요청(Firebase API)
4. 공지사항 push 응답(Firebase API)
3. 공지사항 push
N회 반복
※ 관련 API
공지사항 등록 후 push (push 오용을 막기위한 비용 청구 등의 방안 검토)
개별 안내 Message push

## Slide 9: Center Manage Web Part
현장(Local)
클라우드 센터(Center / AWS)
통합관리 센터
Mobile App
사용자
Mobile App
관리자
Broswer
통합관리 웹
davis통합서버
davis_C_host
※ 특이사항
통합관리 웹에서 공지사항 등록 후 App Push 가능

## Slide 10: Web page Event(센터) Flow
Broswer
davis_C_host
1. 현장별 상태 요청(REST API)
2. 현장별 상태 list 응답(REST API)
현장 상태 모니터링 페이지
주기적(5초)으로 현장 상태 확인하여 화면에 표시
이상 감지 시 alarm
※ 관련 API
사용자 관리 (ID, PW, 그룹, 권한)
메뉴 관리 (권한 별, 사용자 별)
단지 관리 (기초정보, 동/호, 세대원, 차량)
공지사항 관리 (등록, 수정 / no push)

## Slide 11: Web page Event(push) Flow
Broswer
davis_C_host
Firebase
Mobile App
공지사항 push
개인별, 단지별, 현장별, 전체를 대상으로 app push 메시지 전달
1. 공지사항 push 요청(REST API)
2. 공지사항 push 응답(REST API)
2. 공지사항 list push 요청(Firebase API)
4. 공지사항 push 응답(Firebase API)
3. 공지사항 push
N회 반복
※ 관련 API
공지사항 등록 후 push (push 오용을 막기위한 비용 청구 등의 방안 검토)
개별 안내 Message push

## Slide 12: Hardware Part
현장(Local)
클라우드 센터(Center / AWS)
통합관리 센터
Mobile App
사용자
LCU
초음파 센서
+BLE
초음파서버
pgi_u_host
공동현관
수신기
※ 특이사항
차량 주차 시 초음파 변경(녹적)은 4초 이내 목표
공동현관 수신기에서는 방향 판별 필요
사용자 App에서는 BLE 송신 감도 조절 가능
공동현관에서 davis_L_host로 출입여부 판단 시 REST API
davis_L_host에서는 홈넷 연동하여 엘리베이터 연동
davis로컬서버
davis_L_host

## Slide 13: 초음파 유도관제 상시 Flow
초음파 센서1
초음파 센서2
+ BLE
초음파 센서3
Group 1
LCU
pgi_u_host
Repeat 1
센서 수량만큼 상태확인
(재부재, BLE Scan정보)
Repeat 2
Group 별 재부재 전달
+ BLE 센싱 요청(필요시)
센서는 Group 명령 받으면
재부재 check
BLE 센싱 요청 받으면
BLE Scan(있는 센서만)
센서는 재부재 정보와 BLE Scan된 정보를 가지고 있다가 Repeat 1 시점에 응답
LCU는 주기적으로 각 센서의 상태를 확인하고 가지고 있다가 host에서 요청 시 가지고 있는 정보를 응답
Repeat A
host는 주기적으로 LCU에 센서상태 요청(0x01)
Repeat B
host는 주기적으로 LCU에 BLE Scan 정보 요청(0x31)
LCU는 BLE Scan 정보를 센서별로 가지고 있다가 host에서 요청 시 한번에 응답
반복
반복

## Slide 14: 차량 주차 Flow
초음파 센서1
초음파 센서2
+ BLE
초음파 센서3
Group 1
LCU
pgi_u_host
Repeat 1
센서 수량만큼 상태확인
(재부재, BLE Scan정보)
Repeat 2
Group 별 재부재 전달
(1=X, 2=X, 3=X)
BLE Scan(5초간)
(데이터 수집)
차량 주차
Repeat A
host는 주기적으로 LCU에 센서상태 요청(0x01)
1=O, 2=X, 3=X
Repeat B
host는 주기적으로 LCU에 BLE Scan 정보 요청(0x31)
없음
초음파 센싱 (차량인식)
연속 2회 검지 시 LED 적불
차량 있음 응답
차량 없음 응답
+ BLE Scan Data
차량 없음 응답
Repeat 2
Group 별 재부재 전달
(1=O, 2=X, 3=X / 1scan)
…
Repeat 1
센서 수량만큼 상태확인
(재부재, BLE Scan정보)
BLE Scan Data 보관
Repeat A
host는 주기적으로 LCU에 센서상태 요청(0x01)
1=O, 2=X, 3=X
Repeat B
host는 주기적으로 LCU에 BLE Scan 정보 요청(0x31)
1=AAA,BBB,CCC
Repeat B
BLE Scan 정보 응답 후
Scan Data clear
…

## Slide 15: 공동현관 Flow
공동현관
수신기
davis_L_host
2. DB check 후 응답
BLE 센싱
BLE 센싱 조건
1. 방향 확인 필요
(들어오는 신호만 취함)
2. 중복 데이터 처리 방안
3. IP 및 서버 접속 정보 설정 화면 필요
4. 통신 방식은 REST API
1. 출입권한 확인(REST API)
성공 응답 시
출입문 열기
홈넷
3. 엘리베이터 호출 요청
4. 엘리베이터 호출 응답
※ 관련 API
출입권한 확인
※ 특이사항
홈넷 업체별 엘리베이터 연동은 별건 개발 필요