## Slide 1: DAVIS 구조

## Slide 2: 초음파 유도관제 상시 Flow
초음파 센서1
초음파 센서2
+ BLE
초음파 센서3
Group 1
LCU
초음파 host
Repeat 1
센서 수량만큼 상태확인
(재부재, BLE Scan정보)
Repeat 2
Group 별 재부재 전달
+ BLE 센싱 요청(필요시)
센서는 Group 명령 받으면
재부재 check
BLE 센싱 요청 받으면
BLE Scan(있는 센서만)
센서는 재부재 정보와 BLE Scan된 정보를 가지고 있다가 Repeat 1 시점에 응답
LCU는 주기적으로 각 센서의 상태를 확인하고 가지고 있다가 host에서 요청 시 가지고 있는 정보를 응답
Repeat A
host는 주기적으로 LCU에 센서상태 요청(0x01)
Repeat B
host는 주기적으로 LCU에 BLE Scan 정보 요청(0x31)
LCU는 BLE Scan 정보를 센서별로 가지고 있다가 host에서 요청 시 한번에 응답
반복
반복

## Slide 3: 차량 주차 Flow
초음파 센서1
초음파 센서2
+ BLE
초음파 센서3
Group 1
LCU
초음파 host
Repeat 1
센서 수량만큼 상태확인
(재부재, BLE Scan정보)
Repeat 2
Group 별 재부재 전달
(1=X, 2=X, 3=X)
BLE Scan(5초간)
(데이터 수집)
차량 주차
Repeat A
host는 주기적으로 LCU에 센서상태 요청(0x01)
1=O, 2=X, 3=X
Repeat B
host는 주기적으로 LCU에 BLE Scan 정보 요청(0x31)
없음
초음파 센싱 (차량인식)
연속 2회 검지 시 LED 적불
차량 있음 응답
차량 없음 응답
+ BLE Scan Data
차량 없음 응답
Repeat 2
Group 별 재부재 전달
(1=O, 2=X, 3=X / 1scan)
…
Repeat 1
센서 수량만큼 상태확인
(재부재, BLE Scan정보)
BLE Scan Data 보관
Repeat A
host는 주기적으로 LCU에 센서상태 요청(0x01)
1=O, 2=X, 3=X
Repeat B
host는 주기적으로 LCU에 BLE Scan 정보 요청(0x31)
1=AAA,BBB,CCC
Repeat B
BLE Scan 정보 응답 후
Scan Data clear
…