## Slide 1
  DAVIS

## Slide 2
01 l DAVIS 란?
DAontec Very Intelligent System
다온텍의 DA와 아이언맨의 자비스(JarVIS)를 합성한 용어
극중 자비스는 만능 AI로서 주인공을 스마트하게 보좌하는 똑똑한 비서 이미지를 가지고 있음.
DAVIS
초음파 + 원패스
1
DAVANS (+ 아파트 관리)
2차
1차
초음파 Point
앱을 통한 방문예약 관리 - 세대별 마일리지 관리 - 초과 사용 시 비용 부과(관리비 청구)
DAVANS Point
원패스 Point
앱을 이용한 실시간 모니터링
방문차량 구분을 통한 순찰 용이
최적 주차공간 안내
자동으로 내차위치 기록(기존은 수동)
정확한 내차찾기
아파트 관리비 정산
단지 내 커뮤니티 창구
(협력)업체 연계, 광고(세차, 음식점 등)
아파트 관리 Point

## Slide 3
02 l 1차 기술개발 목표 (1/3)
사용자 편의성을 고려한 UI&UX design 개발
등록된 세대 정보를 활용하여 최적의 주차 위치 안내
초음파 센서의 면대면 위치 확인 기능과 앱을 연계하여 정확한 내차 위치 기록
공동현관의 센서(원패스 기능)와 앱을 연계하여 공동현관 자동 오픈 (+ 홈넷과 연계하여 엘리베이터 호출)
언제나 편안하게 내손에서 주차 위치 확인
모바일 앱
(DAVIS-사용자) 개발
개인화 서비스 개발
내차 위치 기록부터 집 앞 까지 한번에 패스
주차 위치 확인
사용자 모바일 앱 개발

## Slide 4
02 l 1차 기술개발 목표 (2/3)
사용자 편의성을 고려한 UI&UX design 개발
관리사무소 PC에 설치된 초음파 모니터링을 모바일로 볼 수 있도록 개발
순찰자가 미등록 차량(방문 차량) 위치를 실시간 확인 할 수 있도록 개발
주차된 차량의 정보 (정기차량, 방문예약 차량, 미등록 차량)를 구분
다수의 순찰자가 각자의 휴대폰으로 확인
최종 목표
모바일 앱
(DAVIS-관리자)
개발
모니터링 모바일 개발
편의 기능 개발
모바일 앱
(DAVIS-관리자) 개발
초음파 유도관제 모니터링 모바일 버전 개발
관리자 편의 기능 개발
관리자용 모바일 앱 개발

## Slide 5
02 l 1차 기술개발 목표 (3/3)
통합관리 웹(web) 개발
모니
터링
현장
관리
각 현장 동작현황 실시간 모니터링
앱 사용 현황(빈도) 모니터링
각종 통계자료 조회
모니터링
관리 현장 추가(신규)
현장 내용 관리(수정)
현장별(또는 전체) 공지사항 전송, 관리
현장관리

## Slide 6
03 l 선호 주차구역 알림
건물 인근 접근 시 주차공간 알림 통보
아파트 인근 100m 밖에서 100m 안으로 들어오는 경우 1분 이내 앱이 주차가능 위치 확인
※ 해당 UI는 참고를 위한 디자인으로 추후 변경될 수 있습니다.
1

## Slide 7
04 l 화재 알림 (1/2)
화재발생
소방서버
다비스서버
※ 해당 UI는 참고를 위한 디자인으로 추후 변경될 수 있습니다.
[ 관리자용 앱 ]
[ 세대원용 앱 ]
화재 신호 수신 시 앱으로 화재내용 안내
소방업체와 연동하여 화재 발생 시 1분 내 앱에 화재 내용 알림 / 초음파 센서 출구방향으로 점멸

## Slide 8
04 l 화재 알림 (2/2)

## Slide 9
05 l 순찰모드
앱 순찰모드 활성화 시 맵 상 방문차량 위치 색상 변경
순찰모드 활성화 시 1초 내 방문차량 위치 색상 변경 / 해당 주차면 상세조회 시 주차시간 안내
※ 해당 UI는 참고를 위한 디자인으로 추후 변경될 수 있습니다.
1
2

## Slide 10
06 l 알고리즘
기둥과 기둥 사이(보통 3면)의 중앙 센서에만 BLE 센서 부착
BLE 수신감도를 반경 3 ~ 3.5m 정도로 지정하여 오감지 최소화
3 ~ 3.5m
3 ~ 3.5m
신호세기,
센싱 횟수 산출
차량이 인식되면 지정된 시간동안 주변 블루투스 신호 감지
신호세기 및 센싱 횟수 등으로 신뢰도를 계산하고,
해당 신뢰도를 기준으로 차량을 등록합니다.
자체 알고리즘
그룹 센싱 기술

## Slide 11
구분 | 개발 항목 | 개발 일정(2021. 10. ~ 2022. 09.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
H/W | 1. 계획수립 및 자료조사 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 2. 초음파 센서와 BLE 연동 보드 개발 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
설치부문 | 3. BLE 탑재된 초음파 센서 제작 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 4. 공동현관 수신기 제작 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
구축부문 | 5. 각 장비 간 연동 프로토콜 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 6. 초음파 센서 펌웨어 개발 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 7. LCU 펌웨어 개발 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 8. 공동현관 수신기 펌웨어 개발 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 9. 테스트 베드 설계 및 검증 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
S/W | 1. 계획수립 및 자료조사 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
시험 | 2. 각 시스템 간 연동 프로토콜 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 3. Cloud Server(davis_C_host) 개발 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
교육 및 기술이전 | 4. Local Server(davis_L_host) 개발 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
완료보고 | 5. 모바일 앱(DAVIS-사용자) 개발 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 6. 모바일 앱(DAVIS-관리자) 개발 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 7. 통합관리 웹(web) 개발 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 8. 앱 등록 및 배포 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
공통 | 1. 통합 테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
07 l 기술개발 추진 일정

## Slide 12
08 l 연구소 인력 분배
시스템 설계
일정 관리 / 감독
초음파 서버 연동
이계혁(총괄)
DAVIS Brand Design
App 화면 Design
정은비(Design)
Cloud Server
사용자 App
관리자 App
라병수(S/W)
통합관리 Web
Local Server(부)
관리자 App(부)
오희진(S/W)
Local Server
통합관리 Web(부)
관리자 App(부)
안정균(S/W)